Projekteerimistingimused (eelnõu)

katastritunnus 90701:001:0392, Kersleti küla, Vormsi vald, Lääne maakond:

- Projekteeritava rajatise kasutamise otstarve: raadio, televisiooni või mobiiltelefoni saate või ülekande mast (kood 22132), vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51.

- Üldandmed: 9,16 ha pindalaga maatulundusmaa on hoonestamata. Kinnistu katastritunnusega 90701:001:0392 (registriosa nr 20180750) asub Kersleti külas.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse masti asukoht, ligipääsuteed ja trasside asukohad.

- Kehtiva üldplaneeringuga määratud ehitusõigus:

Vormsi üldplaneeringust vaid projekteerimistingimustega antud alale ehitamise keeldu ei tulene, maakonnaplaneeringust tulevad aga rohevõrgustiku ja väärtusliku maastiku ning väärtusliku põllumajandusmaaga arvestamiseks.

- Sidemasti asukoht krundil: Mobiilsidemasti ehitamiseks ja maa kasutamise ala taotles vald maa koormamist asendiplaanil märgitud osa isikliku kasutusõigusega Vormsi vallavalitsuse kasuks uue sidemasti rajamiseks.

- kaugus transpordiameti nõudel riigimaanteest 80m

- Ehituslikud tingimused:

- kõrgus – 80m

- masti tõmbide asukohad vastavalt projektis toodule - kaugus keskteljest 52,5 m.

- Kaitsevööndis reguleeritud tööd:

Lähtuda projekteerimisel  Majandus-ja kommunikatsiooniministri määrusest:

# Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord.

- Ligipääs mastini:

Peab olema lahendatud ligipääsuteega mis on aastaringi ligipääsetav.

- Ehitusuuringud: koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline alusplaan).

- Kooskõlastused:

Transpordiamet,kinnistuomanik,võrguvaldajad, naaberkinnistuomanikud.